百通综合布线产品技术规格书

— 缔造绿色布线百年品牌  —

广东百通线缆科技有限公司

2022

### （一)铜缆系列技术规格

#### 超五类非屏蔽双绞线

- 执行标准：TIA／EIA 568B Cat.5e及ANSI/TIA-568-C.2-2009和ISO/IEC11801标准

- 导体直径：24AWG(0.50MM±0.01)

- 包    装：箱装305米

- 成缆结构：4对线缆逆时针旋转成缆，优化材料工艺平台，减少线对扭曲；▲

- 护套材质：PVC，浅灰色；绝缘材质：HDPE，正反双色带标识；

- 额定电缆重量：10.31Kg/305M

- 最大拉力：11.38Kg

- 延时差：≤14 ns/100m

- 最小弯曲半径:  60mm

- 电阻值（欧姆）：19.75

- 工作温度: -20℃～60℃

- 提供ROHS和CE认证；▲

- 提供国家信息产业数据通信产品检测报告▲

| 订货信息： 产品描述：超五类非屏蔽双绞线 订货型号：BT501004 订货单位：305米/箱 | 订货信息： 产品描述：超五类非屏蔽低烟无卤双绞线 订货型号：BT503004 订货单位：305米/箱 |
| --- | --- |

#### 超五类屏蔽双绞线

- 执行标准：TIA／EIA 568B Cat.5e及ANSI/TIA-568-C.2-2009和ISO/IEC11801标准

- 导体直径：24AWG(0.50MM±0.01)

- 包    装：轴装305米

- 护套材质：PVC，白色；绝缘材质：HDPE，正反双色带标识；

- 屏蔽类型：外部单层铝箔屏蔽

- 成缆结构：4对线缆逆时针旋转成缆，优化材料工艺平台，减少线对扭曲；▲

- 额定电缆重量：11.31Kg/305M

- 最大拉力：11.38Kg

- 延迟偏差:  最大25 ns

- 弯曲半径:  4 x 电缆直径(大约25mm)

- 导体阻抗:  最大9.38 ohms /km

- 互电容:  最大5.6 nF /100 m

- 电压:  300 volts AC or DC

- 工作温度:  -20 ºC – 60 ºC。

- 提供ROHS和CE认证；▲

- 提供国家信息产业数据通信产品检测报告▲

订货信息： 产品描述：超五类屏蔽双绞线 订货型号：BT502004 订货单位：305米/箱

#### 超五类非屏蔽双绞线（室外）

- 执行标准：TIA／EIA 568B Cat.5e及ANSI/TIA-568-C.2-2009和ISO/IEC11801标准

- 导体直径：24AWG(0.50MM±0.01)

- 电缆直径 ：5.5 mm

- 包    装：轴装305米

- 护套材质：室外防水双护套；PVC，黑色；绝缘材质：HDPE，正反双色带标识；

- 成缆结构：4对线缆逆时针旋转成缆，优化材料工艺平台，减少线对扭曲；▲

- 额定电缆重量：10.31Kg/305M

- 最大拉力：11.38Kg

- 延迟偏差:  最大25 ns

- 弯曲半径:  4 x 电缆直径(大约25mm)

- 导体阻抗:  最大9.38 ohms /km

- 互电容:  最大5.6 nF /100 m

- 电压:  300 volts AC or DC

- 工作温度: 	-20 ºC – 60 ºC。

- 环保:符合ROHS规范

订货信息： 产品描述：超五类非屏蔽室外双绞线 订货型号：BT5101004 订货单位：305米/箱

3类室内25/50/100对大对数电缆

- 适用于建筑语音通信垂直电缆

- 符合YD/T 1019-2001(数字通信用实心聚烯绝缘水平对绞电缆)

- 导体直径：24-26AWG

- 外护套：聚氯乙烯(PVC)、阻燃(LSZH)

- 电缆 对数：25/50/100对

- 最大承受拉力：2.8.Kg/线对

- 延迟偏差:  最大25 ns

- 安装温度：0-50ºC

- 工作温度: -20 ºC – 60 ºC

- 环保:符合ROHS规范

| 订货信息： 产品描述：3类室内25/50/100对大对数电缆 订货型号：BT301025/BT301050/BT3010100 订货单位：300米/卷 | 订货信息： 产品描述：3类室内25/50/100对大对数电缆 订货型号：BT303025/BT303050/BT3030100 订货单位：300米/卷 |
| --- | --- |

五类2对双绞线（电话线）

- 符合TIA／EIA 568B Cat.5e及IS0／IECll80l ClassD的标准

- 导体直径：26-24AWG

- 电缆直径 ：4.5 mm

- 室内\室外双护肤套

- 成缆结构：2对线缆逆时针旋转成缆，优化材料工艺平台，减少线对扭曲；▲

- 最大拉力：2.8.Kg/线对

- 延迟偏差:  最大25 ns

- 弯曲半径:  2x 电缆直径(大约25mm)

- 工作温度: -20 ºC – 60 ºC。

- 环保:符合ROHS规范

| 订货信息： 产品描述：五类2对双绞线（电话线） 订货型号：BT501002 订货单位：300米/卷 | 订货信息： 产品描述：五类2对双绞线（室外电话线） 订货型号：BT5101002 订货单位：300米/卷 |
| --- | --- |

六类非屏蔽双绞线(23AWG线规)

- 带宽：250MHz。

- 标准：符合TIA/EIA 568B.2-1和ANSI/TIA-568-C.2-2009及ISO/IEC 11801B.2-1等技术指标要求。

- 导体直径：23AWG(0.57MM±0.01)

- 结构：中间带十字架；

- 材质：纯无氧铜

- 护套材料: PVC，蓝色；绝缘材质：HDPE，正反双色带标识

- 包    装：箱装305米

- 成缆结构：4对线缆逆时针旋转成缆，优化材料工艺平台，减少线对扭曲；▲

- 护套直径:6.4mm；

- 特性阻抗：100±15；1 MHz to 250 MHz

- 传输延迟:  最大536 ns/100 m. @ 250 MHz

- 延迟偏差:  最大45 ns

- 提供国家信息产业数据通信产品六连接检测报告▲

- 提供ROHS和CE认证；▲

订货信息： 产品描述：六类非屏蔽双绞线 订货型号：BT6101004 订货单位：305米/箱

六类非屏蔽双绞线(24AWG线规)

- 带宽：250MHz。

- 标准：符合TIA/EIA 568B.2-1和ANSI/TIA-568.2-D-2018及ISO/IEC 11801B.2-1等技术指标要求。

- 导体直径：24AWG(0.52MM±0.01)

- 结构：中间带十字架；

- 材质：纯无氧铜

- 护套材料: PVC，蓝色；绝缘材质：HDPE，正反双色带标识

- 包    装：箱装305米

- 成缆结构：4对线缆逆时针旋转成缆，优化材料工艺平台，减少线对扭曲；▲

- 护套直径:6.00mm；

- 特性阻抗：100±15；1 MHz to 250 MHz

- 传输延迟:最大536 ns/100 m. @ 250 MHz

- 延迟偏差:最大45 ns

- 提供国家信息产业数据通信产品检测报告▲

- 提供ROHS和CE认证；▲

订货信息： 产品描述：六类非屏蔽双绞线 订货型号：BT6101004G 订货单位：305米/箱

六类非屏蔽低烟无卤双绞线

- 带宽：250MHz。

- 标准：符合TIA/EIA 568B.2-1和ANSI/TIA-568-C.2-2009及ISO/IEC 11801B.2-1等技术指标要求。

- 支持1G Base-T 622M ATM等高带宽应用全面满足和超越TIA/EIA568B.2 和ISO /IEC 118011国际布线6类标准，并满足最高环境要求的电磁兼容性（EMC）的性能要求▲

- 导体直径：23AWG(0.57MM±0.01)

- 结构：中间带十字架；

- 材质：纯无氧铜

- 护套材料: 低烟无卤LSZH，橙色；绝缘材质：HDPE，正反双色带标识

- 包    装：轴装305米

- 成缆结构：4对线缆逆时针旋转成缆，优化材料工艺平台，减少线对扭曲；▲

- 护套直径:6.4mm；

- 特性阻抗：100±15；1 MHz to 250 MHz

- 传输延迟:  最大536 ns/100 m. @ 250 MHz

- 延迟偏差:  最大45 ns

- 防火标准：IEC 60332-1-2；毒性标准：IEC 60754-1；酸性气体浓度标准：IEC 60754-2；烟雾浓度标准：IEC 61034-2及GB/T 19666-2019

- 操作温度:-20-60度

- 提供国家信息产业数据通信产品检测报告▲

- 提供ROHS和CE认证；▲

订货信息： 产品描述：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 订货型号：BT6301004 订货单位：305米/轴

六类屏蔽双绞线

- 标准：符合TIA/EIA 568B.2-1和ANSI/TIA-568-C.2-2009及ISO/IEC 11801B.2-1等技术指标要求。

- 导体直径：23AWG(0.57MM±0.01)

- 材质：纯无氧铜

- 结构：中间带十字架；外部单层铝箔屏蔽

- 护套材料: PVC，白色；绝缘材质：HDPE，正反双色带标识

- 成缆结构：4对线缆逆时针旋转成缆，优化材料工艺平台，减少线对扭曲；▲

- 包    装：轴装305米

- 100欧姆特性阻抗

- 带宽：250MHz

- 外径：7.2mm.

- 最大拉力：11.38Kg.

- 安装温度：0℃-60℃.

- 支持1G Base-T 622M ATM等高带宽应用全面满足和超越TIA/EIA568B.2和ISO /IEC 118011国际布线6类标准，并满足最高环境要求的电磁兼容性（EMC）的性能要求

- 规格：重量:1000FT(17.2Kg/305M)

- 提供国家信息产业数据通信产品检测报告▲

- 提供ROHS和CE认证；▲

订货信息： 产品描述：六类屏蔽双绞线 订货型号：BT602004 订货单位：305米/轴

超六类非屏蔽双绞线

- 带宽：500MHz。

- 标准：符合TIA/EIA 568B.2-1,ISO/IEC 11801B.2-1等技术指标要求。

- 中间带十字架；

- 护套材料:聚氯乙烯(PVC)

- 成缆结构：4对线缆逆时针旋转成缆，优化材料工艺平台，减少线对扭曲；▲

- 导体直径：23AWG(0.58MM)线规铜线

- 护套直径:6.8mm；

- 防火等级:CM,

- 特性阻抗：100±15；1 MHz to 250 MHz

- 传输延迟:  最大536 ns/100 m. @ 250 MHz

- 延迟偏差:  最大45 ns

订货信息： 产品描述：超六类非屏蔽双绞线 订货型号：BT6A01004 订货单位：305米/轴

超六类双屏蔽双绞线

- 带宽：500MHZ

- 标准：符合TIA/EIA 568B.2-1和ANSI/TIA-568.2-D-2018及ISO/IEC 11801B.2-1等技术指标要求。

- 23AWG(0.58MM)线规铜线，PVC绝缘外皮

- 成缆结构：4对线缆逆时针旋转成缆，优化材料工艺平台，减少线对扭曲；▲

- 100欧姆特性阻抗

- 带宽：500MHz

- 外径7.4mm.

- 最大拉力：11.38Kg.

- 安装温度0℃-60℃.   颜色：蓝色

- 中间十字填充骨架，4对双绞线铝箔屏蔽外部屏蔽铝镁丝编织屏蔽

- 支持万兆传输性能符合ANSI/TIA-568-C.S

- 1G Base-T 622M ATM等高带宽应用全面满足和超越TIA/EIA568B.2和ISO /IEC 118011国际布线6A类标准，并满足最高环境要求的电磁兼容性（EMC）的性能要求

- 规格：重量:1000FT(18.2Kg/305M/轴)

- 材料：符合ROHS指令

- 提供国家信息产业数据通信产品检测报告▲

- 提供ROHS和CE认证；▲

订货信息： 产品描述：超六类双屏蔽双绞线 订货型号：BT6A02004 订货单位：305米/轴

七类万兆双屏蔽双绞线

- 电缆直径： 0.307in（ 7.8mm）

- ★B:优化材料工艺平台，采用美国最先进的充氮泵，气压平稳，输出量随着线速变化而变化，采用英国贝塔三层共挤U7免对机头，采用美国陶氏物理发泡材料，生产的线径稳定，电容平稳。

- ★每线对采用专利方案对绞（专利号：ZL  2015 2 0298848.7）集绞线对对单独独立屏蔽，信号互不干扰。传输性能远远超过TIA/EIA  CAT6A和ISO/IEC

- ★CLASS EA 标准 支持10Gbps 数据传输，6包1的ANEXT 指标超过标准，带宽最高可达650MHZ-1200MHZ.

- 额定电缆重量： 18.7 KG

- 导体23AWG回流线24AWG镀锡铜

- 护套材料80编铝镁编或镀锡铜编        外被：PVC/LSZH

- 规格：1000FT（304.8m）包装方式: 木轴装,

订货信息： 产品描述：七类双屏蔽双绞线 订货型号：BT702004 订货单位：305米/轴

### 配线架系列

超五类非屏蔽24口配线架

- 高度:1U

- 密度:含24口RJ45模块

- 颜色:黑色

- 材料:钢,表面涂覆黑色粉末涂层，美观大方

- 带背部线缆支撑架，施工方便，使接线部位不受重力影响，理线美观，保证性能

- RJ45金属针材料：磷铜合金，接触部位镀1.27µm厚度的金，底板镀 1.27µm的镀镍

- 耐久性：

- RJ-45插座：至少750次插接

- 110端子：至少200次打接

- 环保: 符合ROHS规范

订货信息： 产品描述：超五类非屏蔽配线架 订货型号：BT511024 订货单位：个

非屏蔽24口配线架空架

- 空架，高度1U，支持24个

- 信息插座（适用超五类、六类非屏蔽模块）

- 模块化设计，每个插座可以单独拆卸，插座须单独定购

- 带背部线缆支撑架，施工方便，使接线部位不受重力影响，理线美观，保证性能

- 颜色：黑色。

- 支持T568A和T568B端接线序

- 提供标签与嵌入式图标,便于工作于标注与管理

- 符合ROHS认证，CE认证

| 订货信息： 产品描述：超五类非屏蔽配线架空架 订货型号：BT511024 订货单位：个 | 订货信息： 产品描述：六类非屏蔽配线架空架 订货型号：BT611024 订货单位：个 |
| --- | --- |

超五类24口屏蔽配线架

- 高度1U，支持24个屏蔽信息插座

- 整体模块化设计

- 带背部线缆支撑架，施工方便，使接线部位不受重力影响，理线美观，保证性能

- 颜色：黑色

- 带接地装置

- RJ45金属针材料：磷铜合金，接触部位镀1.27µm厚度的金，底板镀 1.27µm的镀镍

- 耐久性:

- RJ-45插座：至少750次插接

- 110端子：至少200次打接

- 环保: 符合ROHS规范

订货信息： 产品描述：超五类屏蔽配线架 订货型号：BT521024 订货单位：个

六类非屏蔽配线架

- 符合TIA／EIA 568 B.2-1 Cat.6及ANSI/TIA-568-C.2-2009 标准

- 带宽：250MHz

- 高度1U，高度适用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等；

- 包含24个非屏蔽信息插座，含固定模块，类别：Cat.6

- 采用优质冷轧钢板，表面经过喷塑特殊处理。

- 带背部线缆支撑架，施工方便，使接线部位不受重力影响，理线美观，保证性能

- RJ45金属针材料：满足国标镀金50u

- 耐久性:  RJ-45插座：至少1000次插接   110端子：至少200次打接

- 安装方式: 90°打线式。支持T568A和T568B端接线序

- 提供标签与嵌入式图标,便于工作于标注与管理

- 环保：符合ROHS指令

订货信息： 产品描述：六类非屏蔽配线架 订货型号：BT611024 订货单位：个

六类非屏蔽配线架上下扣空架

- 1U24口上下扣空架，由4组6孔前置面板构成，可前后安装模块；

- 支持超五类、六类、超六类非屏蔽模块；

- 安装模块的六孔面板可以单独拆卸，便于施工及后期设备的维护；

- 标准19英寸机架式安装，配置灵活方便并且带有理线功能，后部理线免轧带，更好保护网   线性能。

- 六孔面板的前后均带有端口编号，现场施工更方便；

- 采用塑料面板、钢质底板整体结构，保证产品的机械强度；

- 可更换的标识管理，让施工、维护、管理更方便、快捷

订货信息： 产品描述：六类非屏蔽配线架上下扣空架 订货型号：BT6120024 订货单位：个

屏蔽24口配线架空架

- 空架，高度1U，支持24个屏蔽信息插座

- 支持超五类、六类、超六类屏蔽插座

- 模块化设计，每个插座可以单独拆卸，插座须单独定购

- 带背部线缆支撑架，施工方便，使接线部位不受重力影响，理线美观，保证性能

- 颜色：黑色

- 带接地装置

- 110端子:支持导体直径在22-24AWG之间的实心导线或者24-26AWG之间的多股软线

- 耐久性:  RJ-45插座：至少750次插接   110端子：至少200次打接

- 安装方式: 安装工具一次端接八根线。

- 支持T568A和T568B端接线序

- 提供标签与嵌入式图标,便于工作于标注与管理

- 符合ROHS认证，CE认证

订货信息： 产品描述：屏蔽24口配线架空架 订货型号：BT621024 订货单位：个

LED24口六类非屏蔽模块化配线架(带灯）

- LED模块化配线架中的模块可以定做多种颜色

- 模块内置双色LED指示，简易故障判定功能；内置分压电阻，确保LED灯珠寿命；

- JACK金针：磷青铜镀镍再镀金（3-50U）。最少750次插拔；

- IDC簧片：磷青铜镀镍（镀金/银可定做）。可容纳 22-26 AWG单股线缆，最少250次端接；

- 端接方式：支持568A和568B接线方式.

- 直流电阻：≤300mg;

- 接触电阻：≤20mg；

- 耐压强度：1000v（AC750v）1min无击穿和飞狐;

- 绝缘电阻：1000mg；

- 储存温度：-40℃-70℃；

- 安装温度：-10℃-60℃；

- 工作温度：-10℃-60℃

、

订货信息： 产品描述：LED24口六类非屏蔽模块化配线架（带灯） 订货型号：BT6113024 订货单位：套

25口/50语音配线架

- 25口/50口整体式配线架

- 高度：1U

- 支持导体范围：22-26AWG

- 颜色：黑色

- 材料：钢，表面涂覆黑色粉末涂层

- 配线架及110接线块材料：磷青铜底层镀1.27µm镍，再镀3.81µm锡

- 丙烯腈和聚碳酸酯混合物，符合UL94V-0防火等级

- 110接线块端接次数：200次

- *材料：符合ROHS指令

| 订货信息： 产品描述：25口语音配线架 订货型号：BT3210125 订货单位：套 | 订货信息： 产品描述：50口语音配线架 订货型号：BT3210150 订货单位：套 |
| --- | --- |

100对110XC语音配线架

- 100对，高度1U，带安装背板

- 包含4对，5对连接块及透明标签盖板

- 支持导体范围：22-26AWG

- 颜色：白色

- 标签盖板材料：聚卤乙烯，透明

- 110端子材料：磷青铜底层镀1.27µm镍，再镀3.81µm锡

- 配线架及110接线块材料：丙烯腈和聚碳酸酯混合物，符合UL94V-0防火等级

- 110接线块端接次数：200次

- *材料：符合ROHS指令

| 订货信息： 产品描述：100对110配线架 订货型号：BT3110100 订货单位：套 | 订货信息： 产品描述：200对110配线架 订货型号：BT3110200 订货单位：套 |
| --- | --- |

1U理线架

- 1U高度，支持标准机柜安装

- 12槽理线空间，保证跳线更好的弯曲性能

- 采用封闭式管理跳线，使得安装后的配线机柜更整齐美观

- 颜色：黑色

- 金属材料，表面采用粉末涂层，防止氧化，可靠持久。

- 材料：符合ROHS指令

订货信息： 产品描述：12位1U理线架 订货型号：BT121019 订货单位：个

### 面板、模块系列

单/双口/四口信息面板

- 单/双口国标面板

- 包含标签盖板

- 包含图形标识

- 包含防尘盖

- 尺寸: 86 * 86 mm

- 颜色: 白色

- 材料: 聚氯乙烯（PVC）, 盖板： 聚氯乙烯(PVC)

- 安装角度:180°平口设计

- 环保：符合ROHS指令

订货信息： 产品描述：单/双/四口信息面板 订货型号：BT5311/BT5312/BT5314 订货单位：个

光纤信息面板

- 光纤信息面板

- 包含标签盖板

- 包含图形标识

- 尺寸: 86 * 86 mm

- 颜色: 白色

- 材料: 聚氯乙烯（PVC）, 盖板： 聚氯乙烯(PVC)

- 安装角度:斜口设计

- 环保：符合ROHS指令

订货信息： 产品描述：光纤信息单/双口面板 订货型号：BT530011/BT530012 订货单位：个

电视TV插座面板

- 视频信息面板

- 包含标签盖板

- 包含TV电视模块

- 包含图形标识

- 尺寸: 86 * 86 mm

- 颜色: 白色

- 材料: 聚氯乙烯（PVC）

- 安装角度:平口设计

- 环保：符合ROHS指令

订货信息： 产品描述：电视TV插座面板 订货型号：BT530022 订货单位：个

铜合金地面插座

- 采用优质铜合金材质

- 适用于地面信息点安装

- 功能搭配百通上下卡接模块系列

- 产品特点：

- 弹起式地面插座，开启角度55º

- 带优质阻尼器更安全

- 面板材料：铜合金

- 面板尺寸：120X120MM

- 执行标准：GB2099.1-2008、GB1002-2008标准

- 环保：符合ROHS指令

- 注意事项：

- 防止硬物刮伤、防止水浸泡、务必保持底盒周围干燥安装

订货信息： 产品描述：RJ45铜合金地面插座 订货型号：BT530032 订货单位：个

超五类非屏蔽信息插

- 支持T568A和T568任意安装方式

- 外壳材料：聚亚苯基氧化物，符合UL 94V-0等级

- ★RJ45接口带弹簧防尘盖，起到防尘作用，减少损耗，保证模块连接的性能

- RJ45金属针材料：磷铜合金，接触部位镀1.27µm厚度的金，底板镀 1.27µm的镀镍

- RJ-45插座：至少750次插接

- 110端子：至少200次打接

- 传输带宽≥100MHz

- 匹配线规：22～24AWG

- 环保:符合ROHS规范

- 第三方认证：信息产业部线缆检验报告，信息产业部信道检验报告, ISO9001(2015)质量管理体系认证、ISO14001(2015)环境管理体系认证、CE认证、ROHS认证

| 订货信息： 产品描述：超五严非屏蔽信息插座(不带防档板）适用于面板端 订货型号：BT52045 订货单位：个 | 订货信息： 产品描述：超五严非屏蔽信息插座（带防尘盖）适用于空架式配线架 订货型号：BT52055 订货单位：个 |
| --- | --- |

超五类屏蔽网络模块

- 支持T568A和T568任意安装方式

- 外壳材料：聚亚苯基氧化物，符合UL 94V-0等级

- RJ45金属针材料：磷铜合金，接触部位镀1.27µm厚度的金，底板镀 1.27µm的镀镍，焊接部位再镀3.81µm的锡

- 耐久性:

- RJ-45插座：至少750次插接

- 110端子：至少200次打接

- 屏蔽罩材料：铜锌合金，外层镀锡

- 传输带宽≥100MHz

- 匹配线规：22～24AWG

- 插座触点材料:铍铜合金，局部镀1.27µm厚度的金，底板镀 1.27µm的镀镍，再镀3.81µm 的锡

- CE认证、ROHS认证

订货信息： 产品描述：超五类屏蔽网络模块 订货型号：BT52046 订货单位：个

六类非屏蔽信息模块

- 支持T568A和T568任意安装方式

- 支持1000Base-T/TX,1.2Gbps ATM的应用，

- 电气性能完全满足ANSI/TIA-568-C.2-2009和ISO/IEC 11801 2版 Category 6/Class E 性能要求；

- 保护装置:插座后面带线缆保护套

- RJ-45插座接触针: 8根接触针两两交叉

- 最大电压：150VAC

- 工作温度:-40—70ºC

- 外壳材料：：聚亚苯基氧化物

- 插座触点材料:铍铜合金，局部镀1.27µm厚度的金，底板镀 1.27µm的镀镍，再镀3.81µm的锡

- 保护套材料：聚炭酸脂；防火标准：符合UL94V-0

- 最大接触电阻：20MΩ；最小绝缘阻抗：500MΩ

- RJ45接口带弹簧防尘盖，起到防尘作用，减少损耗，保证模块连接的性能

| 订货信息： 产品描述：六类非屏蔽信息插座(不带防档板）适用于面板端 订货型号：BT62045 订货单位：个 | 订货信息： 产品描述：六类非屏蔽信息插座（带防尘盖）适用于空架式配线架订货型号：BT62055 订货单位：个 |
| --- | --- |

六类非屏蔽信息插座（免工具接线）

- 支持T568A和T568任意安装方式

- 支持1000Base-T/TX,1.2Gbps ATM的应用，

- 电气性能完全满足ANSI/TIA-568-C.2-2009和ISO/IEC 11801 2版 Category 6/Class E 性能要求；

- 保护装置:插座后面带线缆保护套

- RJ-45插座接触针: 8根接触针两两交叉

- 最大电压：150VAC         工作温度:-40—70ºC

- 外壳材料：：聚亚苯基氧化物

- 插座触点材料:铍铜合金，局部镀1.27µm厚度的金，底板镀 1.27µm的镀镍，再镀3.81µm的锡

- 保护套材料：聚炭酸脂；防火标准：符合UL94V-0

- 最大接触电阻：20MΩ；最小绝缘阻抗：500MΩ

- ★ 免工具接线方式，旋转式

订货信息： 产品描述：六类非屏蔽信息插座(免工具接线） 订货型号：BT62065 订货单位：个

六类屏蔽信息模块

- 支持T568A和T568任意安装方式

- 支持1000Base-T/TX,1.2Gbps ATM的应用，

- 电气性能完全满足ANSI/TIA-568-C.2-2009和ISO/IEC Category 6/Class E 性能要求；

- 模块整体采用金属材质扣合，不生锈，不变形，屏蔽效果好

- RJ-45插座接触针:8根接触针相互交叉

- 耐久性:  RJ-45插座：至少750次插接   110端子：至少200次打接

- 最大电压：150VAC          工作温度:-40—70ºC

- 外壳材料：：聚亚苯基氧化物

- 110接线块材料:  聚炭酸脂

- 插座触点材料:铍铜合金，局部镀1.27µm厚度的金，底板镀 1.27µm的镀镍，再镀3.81µm的锡

- 屏蔽罩材料：铜锌合金，外层镀锡

订货信息： 产品描述：六类屏蔽信息插座 订货型号：BT62046 订货单位：个

6A万兆屏蔽模块

- 插座屏蔽层及接线模具：锌合金

- 110接线块: 聚炭酸脂，防火等级UL94V-0

- 金属触点：铍铜合金，局部镀1.27µm厚度的金，底板镀 1.27µm的镀镍，再镀3.81µm的锡

- 切线刀片及屏蔽接触点：不锈钢

- 磷青铜，底板镀 1.27µm的镍，外面镀3.81µm的锡

- 集成式防尘盖：聚炭酸脂

- 最大承受电压:150V AC

- 工作温度：-40 - 70ºC

- 插座：至少750次插接

- 非绝缘位移端子(IDC): 支持导体直径在22-24AWG之间的实心导线或者24-26AWG之间的多股软线

- 线缆外部直径：支持最大线缆外径9.0mm

订货信息： 产品描述：6A屏蔽信息插座 订货型号：BT62146 订货单位：个

超五类非屏蔽水晶头

- 塑胶材质：UL94V-0

- 金片型式：三叉金片

- 镀层：镀金

- 金片材料：磷青铜

- 电气特性：250伏特，最大2A

- 接触电阻：<20毫欧姆

- 频率范围：100MHZ

- 拔插测试：2000次以上，弹片不疲乏

- 工艺：磷青铜冲压成段子铜片

- 表面处理：电镀规格为镀镍，并在接触点镀金

- 镀金厚度：依据MIL-G-45204C标准规格，TYPE11（最少镀金99%纯金量）

- 工作環境：－40℃--+125℃

- 使用溫度：－40℃--+125℃

订货信息： 产品描述：超五类非屏蔽水晶头 订货型号：BTR5008 订货单位：个

六类非屏蔽水晶头

- 塑胶材质：UL94V-0

- 金片型式：三叉金片

- 镀层：镀金

- 金片材料：磷青铜

- 电气特性：250伏特，最大2A

- 接触电阻：<20毫欧姆

- 频率范围：100MHZ

- 拔插测试：2000次以上，弹片不疲乏

- 工艺：磷青铜冲压成段子铜片

- 表面处理：电镀规格为镀镍，并在接触点镀金

- 镀金厚度：依据MIL-G-45204C标准规格，TYPE11（最少镀金99%纯金量）

- 工作環境：－40℃--+125℃

- 使用溫度：－40℃--+125℃

订货信息： 产品描述：六类非屏蔽水晶头 订货型号：BTR6008 订货单位：个

七类屏蔽水晶头

- 塑胶材质：UL94V-0

- 个性蝴蝶夹设计 ，连通更稳固

- 镀层：镀金

- 金片材料：磷青铜

- 电气特性：250伏特，最大2A

- 接触电阻：<20毫欧姆

- 拔插测试：2000次以上，弹片不疲乏

- 工艺：磷青铜冲压成段子铜片

- 入线孔提别设计可适用最大Ø1.5mm的芯线

- 铜壳末端采用固定扣设计可固定Ø9.5mm线材

- 使用新设计的三叉金片，单芯线及多芯线均适用

- 适用的导体从22AWG-26AWG

订货信息： 产品描述：七类屏蔽水晶头 订货型号：BTRP7008 订货单位：个

语音跳线

BIX-- RJ45语音跳线

RJ11-RJ45语音跳线

BIX--BIX语音跳线

- 标准：符合TIA/EIA-568B/ ISO11801Class D标准。

- 颜色：灰色

- 导体直径:24AWG,多股铜线

- 对数：1对、2对、4对

- 环保:符合RoHS规范

- 支持3类语音、超五类数据解决方案

| 货信息： 产品描述：BIX- RJ45语音跳线 订货型号：BTY110X 注：X代表米数 订货单位：条 | 订货信息： 产品描述：RJ11- RJ45语音跳线 订货型号：BTY120X 注：X代表米数 订货单位：条 | 订货信息： 产品描述：BIX-BIX语音跳线 订货型号：BTY130X 注：X代表米数 订货单位：条 |
| --- | --- | --- |

超五类非屏蔽跳线\超五类屏蔽跳线

- 标准：符合TIA/EIA-568B Cat.5e和ANSI/TIA-568-C.2-2009标准。

- 颜色：橙色，可选多种颜色

- ★带水晶头防尘盖

- 导体直径:24AWG,多股铜线

- 传输带宽≥100MHz

- 阻抗: 100 ohms + 15%。

- 环保:符合RoHS规范

- ★带水晶头防尘盖

- 标准：符合TIA/EIA-568B Cat.5e和ANSI/TIA-568-C.2-2009标准。

- 颜色：白色，可选多种颜色

- 屏蔽层：F/UTP单层铝箔屏蔽

- 导体直径:24AWG,多股铜线

- 传输带宽≥100MHz

- 阻抗: 100 ohms + 15%。

- 环保:符合RoHS规范

- ★带水晶头防尘盖

| 订货信息： 产品描述：超五类非屏蔽跳线 订货型号：BT5100X 注：X代表米数 订货单位：条 | 订货信息： 产品描述：超五类屏蔽跳线 订货型号：BT5200X 注：X代表米数 订货单位：条 |
| --- | --- |

六类非屏蔽超细跳线

- 无阻碍式一体化RJ45插头

- ★保护套：透明聚碳酸酯，符合UL 94V-0防火等级

- 接线方式：T568B

- 导体直径: 28AWG,7/32多股铜线

- 传输带宽:250MHz

- 标准：符合TIA/EIA-568B.2-1和ANSI/TIA-568-C.2-2009信道标准

- 材料：符合ROHS指令；绝缘层材料：阻燃聚乙烯

- 护套材料：阻燃PVC；工作温度：-20 -60°C

- 阻抗：100 ohms ± 15%, 1 MHz to 100 MHz

- ★带水晶头防尘盖

- 水晶头插拔最小次数：750次

订货信息： 产品描述：六类非屏蔽超细跳线 订货型号：BTSP-EX6100XB 注：X代表米数 订货单位：条

六类非屏蔽跳线\六类屏蔽跳线

- 标准：符合TIA/EIA-568B.2-1和ANSI/TIA-568-C.2-2009信道标准

- 传输带宽:250MHz

- 无阻碍式一体化RJ45插头

- 保护套：透明聚碳酸酯，符合UL 94V-0防火等级

- 接线方式：T568B

- 导体直径:24AWG,7/32多股铜线

- 材料：符合ROHS指令；绝缘层材料：阻燃聚乙烯

- 护套材料：阻燃PVC；工作温度：-20 -60°C

- 阻抗：100 ohms ± 15%, 1 MHz to 100 MHz

- 水晶头带防尘盖，保护接头性能

- 水晶头插拔最小次数：1000次

- 线标印品牌LOGO

| 订货信息： 产品描述：六类非屏蔽跳线 订货型号：BT6100X 注：X代表米数 订货单位：条 | 订货信息： 产品描述：六类屏蔽跳线 订货型号：BT6200X 注：X代表米数 订货单位：条 |
| --- | --- |

超六类双屏蔽跳线

- 接线方式：T568B   支持：6A解决方案

- 护套材料PVC, 符合 RoHS 要求

- 导体: 7/34多股导体；导体直径:26 AWG

- 颜色:白色，多种颜色可选

- 工作温度：-20 to 60ºC

- 电容：13.5 pf/ft. @1 MHz

- 阻抗：100 ohms ± 15%, 1 MHz to 100 MHz

- 水晶头插拔最小次数：750次(IEC 60603-7)       外部直径: 5.9±0.3mm

- S/FTP每对线铝箔屏蔽+铜编制网整体屏蔽；编织网材料：铜镀锡；编制密度：45%；线对屏蔽材料：塑料复合铝箔

- 屏蔽水晶头：选定区域磷青铜镀50微米金，其余部分底板镀100微米镍，表面再镀金，防火等级UL94V-0。内部采用线对隔离器。

订货信息： 产品描述：超六类双屏蔽跳线 订货型号：BT6A200X 注：X代表米数 订货单位：条

七类双屏蔽跳线

- 接线方式：T568B     支持：7类解决方案

- 护套材料PVC, 符合 RoHS 要求

- 导体: 7/34多股导体；导体直径:26 AWG

- 颜色:白色，多种颜色可选

- 工作温度：-20 to 60ºC

- 电容：13.5 pf/ft. @1 MHz

- 阻抗：100 ohms ± 15%, 1 MHz to 100 MHz

- 水晶头插拔最小次数：750次(IEC 60603-7)       外部直径: 5.9±0.3mm

- S/FTP每对线铝箔屏蔽+铜编制网整体屏蔽；编织网材料：铜镀锡；编制密度：45%；线对屏蔽材料：塑料复合铝箔

- 屏蔽水晶头：选定区域磷青铜镀50微米金，其余部分底板镀100微米镍，表面再镀金，防火等级UL94V-0。内部采用线对隔离器。

订货信息： 产品描述：七类双屏蔽跳线 订货型号：BT7100X 注：X代表米数 订货单位：条

（四）光纤光缆系列

中心管式轻铠装光缆GYXTW

·产品描述

GYXTW 光缆的结构是将 250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带（PSP）纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆

·产品特点

· 具有良好的机械性能和温度性能

· 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度

· 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护

· 良好的抗压性和柔软性

· 双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力

· 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度

· 直径小、重量轻、容易敷设

· 较长的交货长度

· 阻燃无烟

·产品标准

GYXTW 光缆符合 GB/T 50312-2016 标准

| 订货信息： 产品描述：单模室外铠装光缆 订货型号：BT82100XS 注：X代表芯数，最大12芯 订货单位：米 | 订货信息： 产品描述：多模室外铠装光缆 订货型号：BT82100XM 注：X代表芯数，最大12芯 订货单位：米 |
| --- | --- |

中心管式非金属非铠装光缆（GYFXY）

·产品描述     GYFXY 光缆的结构是将 250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管外加阻水材料以保证光缆纵向阻水，两侧放置两根平行玻璃纤维增强塑料（FRP）后挤制聚乙烯护套成缆。

·产品特点

· 具有良好的机械性能和温度性能    · 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度

· 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护        · 两根平行 FRP 保证光缆的抗拉强度

· PE 护套具有很好的抗紫外辐射性能      · 直径小、重量轻、容易敷设   · 较长的交货长度

·产品标准        GYFXY 光缆符合 GB/T 50312-2016 标准

·光学特性

|  | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衰减(+20℃) | @850nm |  |  | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
|  | @1300nm |  |  | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
|  | @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |  |  |
|  | @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km |  |  |
| 带宽(A级) | @850nm |  |  | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
|  | @1300nm |  |  | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km |
| 数值孔径 |  |  | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
| 光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm |  |  |

| 订货信息： 产品描述：单模室外非铠装光缆 订货型号：BT82200XS 注：X代表芯数，最大12芯 订货单位：米 | 订货信息： 产品描述：多模室外非铠装光缆 订货型号：BT82200XM 注：X代表芯数，最大12芯 订货单位：米 |
| --- | --- |

层绞式非铠装光缆（GYTA）

·产品描述    GYTA 光缆的结构是将 250μm 光纤套入高模量材制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯 （PE）。松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带（PL）纵包后挤制聚乙烯护套成缆。

·产品特点

· 具有很好的机械性能和温度特性      · 松套管材料本身具有良好的耐水性能和较高的强度

· 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护     ·特别设计的紧密的光缆结构，有效防止套管回缩

· PE护套具有很好的抗紫外辐射性能

· 采用下列措施来确保光缆的防水性能：- 单根钢丝中心加强芯 - 松套管内填充特种防水化合物                - 完全缆芯填充 - 涂塑铝带（APL）防潮层

·产品标准         GYTA 光缆符合 GB/T 50312-2016和 IEC 60794-1 标准

·光学特性

|  | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衰减(+20℃) | @850nm |  |  | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
|  | @1300nm |  |  | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
|  | @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |  |  |
|  | @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km |  |  |
| 带宽(A级) | @850nm |  |  | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
|  | @1300nm |  |  | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km |
| 数值孔径 |  |  | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
| 光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm |  |  |

| 订货信息： 产品描述：单模室外层绞非铠装光缆 订货型号：BT82300XS 注：X代表芯数 订货单位：米 | 订货信息： 产品描述：多模室外层绞式非铠装光缆 订货型号：BT82300XM 注：X代表芯数 订货单位：米 |
| --- | --- |

层绞式轻铠装光缆（GYTS）

·产品描述

GYTS 光缆的结构是将 250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯 （PE）。松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。双面涂塑钢带（PSP）纵包后挤制聚乙烯护套成缆。

·产品特点

· 具有很好的机械性能和温度特性     · 松套管材料本身具有良好的耐水性能和较高的强度

· 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保 · 特别设计的紧密的光缆结构，有效防止套管回缩

· 良好的抗压性和柔软性        · 阻燃无烟

· 采用下列措施来确保光缆的防水性能：- 单根钢丝中心加强芯- 松套管内填充特种防水化合物                - 完全缆芯填充- 双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力

·产品标准        GYTZS 光缆符合 GB/T 50312-2016和 IEC 60794-1 标准

·光学特性

|  | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衰减(+20℃) | @850nm |  |  | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
|  | @1300nm |  |  | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
|  | @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |  |  |
|  | @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km |  |  |
| 带宽(A级) | @850nm |  |  | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
|  | @1300nm |  |  | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km |
| 数值孔径 |  |  | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
| 光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm |  |  |

| 订货信息： 产品描述：单模层绞式轻铠装光缆 订货型号：BT82400XS 注：X代表芯数 订货单位：米 | 订货信息： 产品描述：多模层绞式轻铠装光缆 订货型号：BT82400XM 注：X代表芯数 订货单位：米 |
| --- | --- |

层绞式加强铠装光缆（GYTA53）

·产品描述

GYTA53 光缆的结构是将 250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需要挤上一层聚乙烯 （PE）。松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带（APL）纵包后挤一层聚乙烯内护套，双面涂 塑钢带（PSP）纵包后挤制聚乙烯护套成缆。

·产品特点

· 具有很好的机械性能和温度特性  · 松套管材料本身具有良好的耐水性能和较高的强度

· 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护   · 良好的抗压性和柔软性

· 采用下列措施来确保光缆的防水性能：- 单根钢丝中心加强芯 - 松套管内填充特种防水化合物                - 完全缆芯填充 - 涂塑铝带（APL）防潮层- 双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力  - 良好的阻水材料防止光缆纵向渗水

·产品标准         GYTA53 光缆符合 GB/T 50312-2016 和 IEC 60794-1 标准

·光学特性

|  | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衰减(+20℃) | @850nm |  |  | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
|  | @1300nm |  |  | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
|  | @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |  |  |
|  | @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km |  |  |
| 带宽(A级) | @850nm |  |  | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
|  | @1300nm |  |  | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km |
| 数值孔径 |  |  | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
| 光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm |  |  |

订货信息： 产品描述：层绞式加强铠装光缆 订货型号：BT82100XS53 注：X代表芯数 订货单位：米

层绞式非金属加强芯非铠装光缆（GYFTY）

·产品描述  GYFTY 光缆的结构是将 250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根玻璃纤维增强塑料（FRP），松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。 缆芯外挤上一层聚乙烯内护套成缆。

·产品特点

· 具有很好的机械性能和温度特性     · 松套管材料本身具有良好的耐水性能和较高的强度

· 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护        · 良好的抗压性和柔软性

· 采用下列措施来确保光缆的防水性能：- 单根非金属中心加强芯 - 松套管内填充特种防水化合物                - 完全缆芯填充

·产品标准 Standards        GYFTY 光缆符合 GB/T 50312-2016 和 IEC 60794-1 标准

·光学特性

|  | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衰减(+20℃) | @850nm |  |  | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
|  | @1300nm |  |  | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
|  | @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |  |  |
|  | @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km |  |  |
| 带宽(A级) | @850nm |  |  | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
|  | @1300nm |  |  | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km |
| 数值孔径 |  |  | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
| 光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm |  |  |

订货信息： 产品描述：层绞式非金属加强芯非铠装光缆 订货型号：BT82500XS 注：X代表芯数 订货单位：米

全介质自承式光缆（ADSS）

·产品描述 ADSS 光缆采用松套层绞式结构，将 250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管（和填充绳）围绕非金属中心加强芯（FRP）绞合成紧凑的缆芯，缆芯的缝隙充以阻水油 膏。缆芯外挤制聚乙烯（PE）内护套，然后绞合起加强作用的芳纶，最后挤制聚乙烯（PE）外护套或耐电痕（AT）外护套。

·产品特点     · 可不断电架设   · 采用AT护套，耐电痕性能优越

· 重量轻、缆径小，减少了冰凌、风力影响和对塔架、支撑物的负荷

· 跨距大，最大跨距超过1000m    · 具有优异的抗拉性能和温度特性    · 预期寿命可达30年

·产品应用 ADSS 光缆的设计充分考虑了电力线路的实际情况，适用于不同等级高压输电线路。对于10kV 和 35kV 的电力线路可采用聚乙烯（PE）护套；对于110kV 和 220kV 的电力线路则必须通过计算电场场强分布来确定光缆挂点并采用耐电痕（AT）外护套。同时，精心设计芳纶的用量和完善的绞合工艺以满足不同跨距的应用要求。

·产品标准         ADSS 光缆遵循 IEEE P 1222 技术标准，同时符合 IEC 60794-1 之标准。

·光学特性

|  | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衰减(+20℃) | @850nm |  |  | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
|  | @1300nm |  |  | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
|  | @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |  |  |
|  | @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km |  |  |
| 带宽(A级) | @850nm |  |  | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
|  | @1300nm |  |  | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km |
| 数值孔径 |  |  | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
| 光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm |  |  |

订货信息： 产品描述：全介质自承式光缆（ADSS) 订货型号：BT82500XS 注：X代表芯数 订货单位：米

FTTH 普通入户光缆

·产品描述

GYXTPY光缆的结构是将 250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。

·产品特点

· 具有良好的机械性能和温度性能             · 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度

· 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护    ·良好的抗压性和柔软性   ·能降低运营成本

· 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度      · 直径小、重量轻、容易敷设      · 较长的交货长度

·结构参数     储存、使用温度: -40℃ 至 + 70℃

·光学特性

|  | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衰减(+20℃) | @850nm |  |  | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
|  | @1300nm |  |  | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
|  | @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |  |  |
|  | @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km |  |  |
| 带宽(A级) | @850nm |  |  | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
|  | @1300nm |  |  | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km |
| 数值孔径 |  |  | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
| 光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm |  |  |

| 订货信息： 产品描述：单模FTTH普通入户光缆 订货型号：BT82100XSP 注：X代表芯数 订货单位：米 | 订货信息： 产品描述：多模FTTH普通入户光缆 订货型号：BT82100XMP 注：X代表芯数 订货单位：米 |
| --- | --- |

FTTH 室内光缆

·产品描述

GYXTPY光缆的结构是将 250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。

·产品特点

· 具有良好的机械性能和温度性能            · 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度

· 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护 · 良好的抗压性和柔软性

· 价格便宜，能降低运营成本 · 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 · 直径小、重量轻、容易敷设

· 较长的交货长度

·光学特性

|  | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衰减(+20℃) | @850nm |  |  | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
|  | @1300nm |  |  | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
|  | @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |  |  |
|  | @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km |  |  |
| 带宽(A级) | @850nm |  |  | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
|  | @1300nm |  |  | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km |
| 数值孔径 |  |  | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
| 光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm |  |  |

| 订货信息： 产品描述：单模FTTH室内入户光缆 订货型号：BT81100XSP 注：X代表芯数 订货单位：米 | 订货信息： 产品描述：多模FTTH室内入户光缆 订货型号：BT81100XMP 注：X代表芯数 订货单位：米 |
| --- | --- |

室内单束状缆（GJFJV）

·产品描述

GJFJV光缆结构是将多根ф900μm或ф600μm紧套光纤外均匀施放起加强作用的多股芳纶或者高强玻璃纱，再挤制PVC(或LSZH)外护套。

·产品特点

·外径小、重量轻、阻燃、易剥离、   ·衰减低，具有高柔软性

·紧套光纤光缆之间可直接连接无需过渡接头盒及尾纤，无需清洗防水油膏，因而敷设成本低。

·产品应用

·该光缆适用于室内布线。  ·适合尾纤跳线、跳线   ·适合通信设备、光仪器的光连接

·适合楼层连接、维护方便

·产品标准 ·GJFJV光缆参照GB/T 50312-2016、ICEA-596、GR-409、IEC794等标准；符合OFNR、OFNP要求。

| 订货信息： 产品描述：室内单模光缆 订货型号：BT81100XS 注：X代表芯数4-12芯 后缀LS代表低烟无卤 订货单位:米 | 订货信息： 产品描述：多模室内光缆 订货型号：BT81100XM 注：X代表芯数 4-12芯 后缀LS代表低烟无卤 订货单位：米 | 订货信息： 产品描述：万兆多模室内光缆 订货型号：BT85100XM 注：X代表芯数 4-12芯 M后加4代表OM4 后缀LS代表低烟无 订货单位：米 |
| --- | --- | --- |

室内分支光缆（ GJPFJV）

·产品描述 GJFJV光缆结构是将多根ф900μm或ф600μm紧套光纤外均匀施放起加强作用的多股芳纶或者高强玻璃纱，再挤制PVC(或LSZH)外护套。·产品特点

·外径小、重量轻、阻燃、易剥离、    ·衰减低，具有高柔软性

·紧套光纤光缆之间可直接连接无需过渡接头盒及尾纤，无需清洗防水油膏，因而敷设成本低。

·产品应用

·该光缆适用于室内布线。·适合尾纤跳线、跳线   ·适合通信设备、光仪器的光连接

·适合楼层连接、维护方便

·产品标准

GJFJV光缆参照GB/T 50312-2016、ICEA-596、GR-409、IEC794等标准；符合OFNR、OFNP要求。

·机械特性

| 允许拉伸力 | 长期 | 80N | 60 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 短期 | 150N | 120 | 100 |
| 允许压扁力 | 长期 | 100N/100mm | 100N/100mm | 100N/100mm |
|  | 短期 | 500N/100mm | 500N/100mm | 500N/100mm |
| 弯曲半径 | 动态 | 20XD | 20XD | 20XD |
|  | 静态 | 10XD | 10XD | 10XD |

| 订货信息： 产品描述：室内单模光缆 订货型号：BT81100XS 注：X代表芯数 24芯-96芯 订货单位：米 后缀LS代表低烟无卤 | 订货信息： 产品描述：多模室内光缆 订货型号：BT81100XM 注：X代表芯数 24芯-96芯 订货单位：米 后缀LS代表低烟无卤 | 订货信息： 产品描述：万兆多模室内光缆 订货型号：BT85100XM 注：X代表芯数 24-96芯 M后加4代表OM4 订货单位：米 后缀LS代表低烟无卤 |
| --- | --- | --- |

（五）光配系列

4口、8口墙挂式光纤盒

- 墙挂式光纤盒

- 支持4-16芯光纤，可配SC,ST,FC,LC等多种耦合器接头

- 支持标准19英寸机柜

- 固定式设计                                                                                                                        盒盖可以遮护整个光缆和终端器件；

- 全钢壳体，喷塑处理，美观大方

- 附带光纤的盘绕、固定和以及现场组装所需的管理部件；不含耦合器和尾纤

- 材料:符合ROHS认证

订货信息： 产品描述：4口、8口墙挂式光纤盒 订货型号：BT863004GC BT863008GC 注：C代表SC,T代表ST （适配耦合器接头） 订货单位：个 12/24/48分别代替口数

1U固定式光纤配线架

- 高度1U

- 光纤端接解决方案分为12位、24位机柜安装光纤配线架

- 支持12-96芯光纤，可配SC,ST,FC,LC等多种耦合器接头

- 支持标准19英寸机柜

- 固定式设计                                                                                                                        盒盖可以遮护整个光缆和终端器件；

- 全钢壳体，喷塑处理，美观大方

- 附带光纤的盘绕、固定和以及现场组装所需的管理部件；不含耦合器和尾纤

- 材料:符合ROHS认证

订货信息： 产品描述：1U固式光纤配线架 订货型号：BT862012PC 注：C代表SC,T代表ST （适配耦合器接头） 订货单位：个 12/24/48分别代替口数

1U抽拉式光纤配线架

- 高度1U

- 光纤端接解决方案分为12位、24位机柜安装光纤配线架

- 支持24-48芯光纤，可配SC,ST,FC,LC等多种耦合器接头

- 支持标准19英寸机柜

- 抽屉式设计，带滑动导轨                                                                                                                         盒盖可以遮护整个光缆和终端器件；

- 全钢壳体，喷塑处理，美观大方

- 附带光纤的盘绕、固定和以及现场组装所需的管理部件；不含耦合器和尾纤

- 材料:符合ROHS认证

订货信息： 产品描述：1U抽拉式光纤配线架 订货型号：BT862012PC 注：C代表SC\LC,T代表ST （适配耦合器接头） 订货单位：个 12/24/48分别代替口数 12/24/48分别代替口数

光纤配线架（ODF）

- 产品特点Characteristics :

采用优质加厚冷轧钢板，无光细腻、磨砂质感，均匀静电表面喷塑工艺

适用于机柜安装，机箱耳朵档位灵活，方便非标尺寸的安装，适用性强

配置加厚熔纤盘，尺寸规范，采用全新ABS材质生产，耐高温

锁扣增宽，手指能完全扣住锁眼，轻松开启不费劲

导轨升级与背板完全匹配，有效避免运输途中破损

进缆孔重新设计,支持多缆进入

- 高度1-4U

- 适配单模/多模LC、SC、FC、ST光纤适配器

- 支持24-144芯光纤多种选择

- 支持标准19英寸机柜

- 抽屉式设计，带滑动导轨

- 支持缓冲层为250um及900um的光纤

- 支持拼接或熔接，支持两个光纤拼接盘

- 附带光纤的盘绕、固定和以及现场组装所需的管理部件；

- 材料:符合ROHS认证

订货信息： 产品描述：ODF配线架 订货型号：BT861012P 注：12-144芯（LC型最大288芯） 订货单位：个

耦合器/法兰

- 模块化设计，即插即用

- FC\LC\ST\SC耦合器

- 材料：陶瓷芯

- 支持24/48芯光纤

- 材料:符合RoHS认证

订货信息： 产品描述：耦合器/法兰 订货型号：BT871001ST BT871001SC BT871001FC BT871002LC BT871003LC (万兆） 订货单位：个

光纤尾纤（多模、单模、多模万兆）

- 标准:满足TIA 568-C.3

- 采用G657A抗弯曲纤芯

- 光纤连接器：LC//SC/FC/ST单模/多模单芯尾仟

- 长度：1.5米

- 套圈材料：陶瓷

- 耐用性≥500次连接

- 直径:1.8mm

- SC连接器最大插入损耗<0.25dB .

- LC连接器最大插入损耗<0.25dB .

- 温度范围:-25度到+70度

- 材料：符合ROHS材料指令

| 订货信息： 产品描述：多模LC光纤尾纤 订货型号：BT831101L 订货单位：条 注：产品型号尾字母代表接头型号 | 订货信息： 产品描述：单模LC光纤尾纤 订货型号：BT832101L 订货单位：条 | 订货信息： 产品描述：多模OM3D万兆LC光纤尾纤 订货型号：BT852101L 订货单位：条 |
| --- | --- | --- |

LC/LC双工铠装光纤跳线（多模、单模、多模万兆)

- 光纤连接器：LC/LC/SC/ST/FC铠装光纤跳线

- 长度：3米

- 套圈材料：陶瓷

- 材料：符合ROHS材料指令

- 第三方测试报告：连接器符合ETL测试认证报告

- 标准:满足TIA 568-C.3

- 耐用性≥500次连接

- 直径:1.8mm

- SC连接器最大插入损耗<0.3dB .

- LC连接器最大插入损耗<0.3dB .

- 温度范围:-25度到+70度

| 订货信息： 产品描述：LC/LC双工单模铠装双芯光纤跳线 订货型号：BTK841001LL-3 订货单位：条 注：产品型号字母尾数两位为接头（例SC/LC ，BTK841001CL-3 尾数数字为米数 | 订货信息： 产品描述：LC/LC双工多模万兆铠装双芯光纤跳线 订货型号：BTK851004LL-3 订货单位：条 |
| --- | --- |

LC/LC双工单模光纤跳线

- 标准:满足TIA 568-C.3

- 采用G657A抗弯曲纤芯

- 光纤连接器：LC/LC/SC/ST/FC单模光纤跳线

- 长度：3米

- 套圈材料：陶瓷

- 耐用性≥500次连接

- 直径:1.8mm

- SC连接器最大插入损耗<0.25dB .

- LC连接器最大插入损耗<0.25dB .

- 温度范围:-25度到+70度

- 材料：符合ROHS材料指令

订货信息： 产品描述：LC/LC双工单模双芯跳线 订货型号：BT842001LL-3 订货单位：条 注：产品型号字母尾数两位为接头（例SC/LC ，BT842001CL-3 尾数数字为米数

LC/LC双工多模万兆光纤跳线（OM3）

- 光纤连接器：LC/LC/SC/ST/FC万兆光纤跳线

- 长度：3米

- PC打磨方式

- 套圈材料：陶瓷

- 护套颜色：水绿色

- 材料：符合RoHS材料指令

- 标准:满足TIA 568-C.3

- 耐用性≥500次连接

- 直径:1.8mm

- 连接器损耗<0.3dB@850nm

- 连接器回波损耗>20dB

订货信息： 产品描述：LC/LC双工多模万兆双芯跳线 订货型号：BT852001LL-3 订货单位：条 注：产品型号字母尾数两位为接头（例SC/LC ，BT852001CL-3 尾数数字为米数

（六）机柜系列

挂墙式机柜

- 高度：6U\9U\12U\15U

- 颜色：黑色\电脑灰

- 机柜材质：冷扎钢材，脱脂静电喷塑

- 玻璃参数：5MM钢化玻璃

- 配置参数：托盘、风扇、电源、哈博螺丝

- 摆式：挂墙式

- 处观处理：高附着力静电粉沬喷涂

- 结构设计：拼装式

- 立柱间距：482.6（19英寸）

订货信息： 产品描述：6挂墙式机柜 订货型号：BT89006 订货单位：台 注：产品型号字母尾数6代表高度U，6U\9U\12U\15U

标准网络机柜

- 高度：18U\24\28\32U\37U\42U\46U

- 机柜尺寸：600X600MM

- 颜色：黑色\电脑灰

- 机柜材质：冷扎钢材，脱脂静电喷塑

- 玻璃参数：5MM钢化玻璃

- 配置参数：托盘、风扇、电源、哈博螺丝

- 摆式：落地式

- 处观处理：高附着力静电粉沬喷涂

- 结构设计：拼装式

- 带4个脚轮

- 承重：800KG

- 立柱间距：482.6（19英寸）

订货信息： 产品描述：42U标准网络机柜 、 订货型号：BT8906642 订货单位：台 注：产品型号字母尾数42代表高度U，规格高度：高度：18U\24\28\32U\37U\42U\46U

网孔型网络机柜

- 高度：18U\24\28\32U\37U\42U\46U

- 机柜尺寸：600X600MM

- 颜色：黑色\电脑灰

- 机柜材质：冷扎钢材，脱脂静电喷塑

- 网孔参数：6角网孔门

- 配置参数：托盘、风扇、电源、哈博螺丝

- 摆式：落地式

- 处观处理：高附着力静电粉沬喷涂

- 结构设计：拼装式

- 带4个脚轮

- 承重：800KG

- 立柱间距：482.6（19英寸）

订货信息： 产品描述：42U标准网络机柜 订货型号：BT-SP-E8906642 订货单位：台 注：产品型号字母尾数42代表高度U，规格高度：高度：18U\24\28\32U\37U\42U\46U

网孔型服务器机柜

- 高度：18U\24\28\32U\37U\42U\46U

- 机柜尺寸：600X600MM\600\800MM\800\800MM\800\1000MM

- 颜色：黑色\电脑灰

- 机柜材质：冷扎钢材，脱脂静电喷塑

- 网孔参数：6角网孔门、通风率达到75%

- 配置参数：托盘、风扇、电源、哈博螺丝

- 摆式：落地式

- 处观处理：高附着力静电粉沬喷涂

- 结构设计：拼装式

- 带4个脚轮

- 承重：1000KG

- 立柱间距：482.6（19英寸）

订货信息： 产品描述：42U网孔型服务器机柜 订货型号：BT-SP-E8906842 订货单位：台 注：产品型号数字尾数42代表高度U，规格高度：高度：18U\24\28\32U\37U\42U\46U 产品型号数字66代表宽度，机柜尺寸：600X600MM\600\800MM\800\800MM\800\1000MM 特殊尺寸支持订制

九折型材服务器机柜

- 高度：42U\46U

- 机柜尺寸：600X600MM\600\800MM\800\800MM\800\1000MM

- 颜色：黑色

- 机柜材质：冷扎钢材，脱脂静电喷塑

- 网孔参数：6角网孔门、通风率达到75%

- 配置参数：层板、L导轨、扎线板、并柜件等

- 摆式：落地式

- 处观处理：高附着力静电粉沬喷涂

- 结构设计：焊接式

- 4个万向脚轮

- 承重：1500KG

- 九折型材骨架：整体焊接、九折型材骨架、坚实稳固

订货信息： 产品描述：42U九折型材服务器机柜 订货型号：BT-SP-E899061042 订货单位：台 注：产品型号数字尾数42代表高度U，规格高度：42U\46U 产品型号数字66代表宽度，机柜尺寸：600X600MM\600\800MM\800\800MM\800\1000MM 特殊尺寸支持订制

（六）数据中心系列

双排机柜冷通道封闭模块

- 高度：42U\46U

- 机柜尺寸：可选择42U或46U

- 颜色：黑色/定制

- 机柜材质：冷扎钢材，脱脂静电喷塑

- 机柜结构：焊接式

- 机柜系统：符合19寸标准，承载力静载：1500KG

- 门禁系统：密闭通道门分为推拉手动双开门和全自动双开门，可跟据客户选配，可以提高通道密闭性

- 天窗系统：开窗分固定天窗和活动天窗，天窗由侧板、顶板、旋转天窗组成、电磁开关动作后，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入通道

- 配线系统：在每个机柜顶部中有走线孔，方便线缆链接至机柜中，走线槽可实现长度方向的扩容

- 智通管理系统：提升数据中心的可用性，提高管理效率，降低运营成本

- 制冷系统：空调同设务机柜一起，共同组成密闭冷（热）通道，实现冷热空气隔离，水平送风空调靠近热源，近端制冷，提高冷量的利用效率

订货信息： 产品描述：双排机柜冷通道封闭模块 订货型号：订制产品 订货单位：台

微模块化机房

- 高度：42U\46U

- 机柜尺寸：可选择42U或46U

- 颜色：黑色/定制

- 机柜材质：冷扎钢材，脱脂静电喷塑

- 机柜结构：焊接式

- 微模块化机柜系统：符合19寸标准，承载力静载：1500KG

- 微模块化门禁系统：密闭通道门分为推拉手动双开门和全自动双开门，可跟据客户选配，可以提高通道密闭性

- 微模块化天窗系统：开窗分固定天窗和活动天窗，天窗由侧板、顶板、旋转天窗组成、电磁开关动作后，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入通道

- 微模块化配线系统：在每个机柜顶部中有走线孔，方便线缆链接至机柜中，走线槽可实现长度方向的扩容

- 智通管理系统：提升数据中心的可用性，提高管理效率，降低运营成本

- 微模块化制冷系统：空调同设务机柜一起，共同组成密闭冷（热）通道，实现冷热空气隔离，水平送风空调靠近热源，近端制冷，提高冷量的利用效率。

订货信息： 产品描述：微模块化机房 订货型号： 订制产品 订货单位：台

MPO-MPO主干光缆跳线

产品特性：

- 适用于数据中心的高密度应用

- 使用MPO连接器，高个12芯推拉式连接器

- 长度：光纤长度可以按照项目的应用定制

- 预端接光缆在线槽内可达到450N的抗拉力

- 光缆可选择不同防火等级的材料LSZH,OFNP等

- 线缆类型：单模\OM3\OM4

- 主要应用：

- 数据中心的主干与水平布线

- 配线架至配线架，模块至模块，模块到直装面板

- 执行标准：TIA-568-C.3

- 材料：符合RoHS材料指令

订货信息： 产品描述：MPO-MPO主干光缆跳线 订货型号：BT2110MM3M12-2 订货单位：条 注：产品型号MM字母代表MPO/MPO分支光缆，3M代表OM3,12代表12芯，尾数字2代表米数

MPO-LC分支光缆跳线

产品特性：

- 适用于数据中心的高密度应用,支持12-72芯光纤连接

- 使用MPO连接器，高个12芯推拉式连接器

- 长度：光纤长度可以按照项目的应用定制

- 预端接光缆在线槽内可达到450N的抗拉力

- 光缆可选择不同防火等级的材料LSZH,OFNP等

- 线缆类型：单模\OM3\OM4

- 主要应用：

- 数据中心的主干与水平布线

- 配线架至配线架，模块至模块，模块到直装面板

- 执行标准：TIA-568-C.3

- 材料：符合RoHS材料指令

订货信息： 产品描述：MPO/LC分支光缆跳线 订货型号：BT2110ML3M12-2 订货单位：条 注：产品型号ML字母代表MPO/LC分支光缆，3M代表OM3， 12代表12芯，尾数数字2代表米数

高密度光纤配线架

产品特性：

- 19英寸，高度1U

- 黑色喷塑，手感光滑

- 配2只半月绕线筒

- 可安装预端接模块盒4只，最大96芯

- 可安装FC/SC/ST/LC适配器面板

- 分体式理线板，允许拆卸

- 执行标准：TIA-568-C.3

- 材料：符合RoHS材料指令

订货信息： 产品描述：高密度光纤配线架简易式 订货型号：BT865010 订货单位：个

光纤配线架-1U 导轨抽屉式

产品特性：

- 19英寸，高度1U

- 黑色喷塑，磨砂手感

- 可以配绕线筒也可以配熔纤盘

- 可安装预端接模块盒4只，最大96芯

- 可安装FC/SC/ST/LC适配器面板

- 一体式理线部分，不可以拆卸

- 执行标准：TIA-568-C.3

- 材料：符合RoHS材料指令

订货信息： 产品描述：光纤配线架-1U 导轨抽屉式 订货型号：BT865011 订货单位：个

光纤配线架-1U 封闭式

产品特性：

- 19英寸，高度1U

- 黑色喷塑，磨砂手感

- 可以配绕线筒也可以配熔纤盘

- 可安装预端接模块盒4只，最大96芯

- 可安装FC/SC/ST/LC适配器面板

- 前置挡板，美观整洁

- 执行标准：TIA-568-C.3

- 材料：符合RoHS材料指令

订货信息： 产品描述：光纤配线架-1U 封闭式 订货型号：BT865012 订货单位：个

光纤密度配线架-3U封闭式

产品特性：

- 19英寸，高度3U

- 黑色喷塑，磨砂手感

- 可以配绕线筒也可以配熔纤盘

- 可安装预端接模块盒12只，最大288芯

- 可安装FC/SC/ST/LC适配器面板

- 前置挡板，美观整洁

- 执行标准：TIA-568-C.3

- 材料：符合RoHS材料指令

订货信息： 产品描述：光纤配线架-3U封闭式 订货型号：BT865014 订货单位：个

光纤适配器面板

- LC适配器面板—满足12芯/24芯光纤需求，全塑料结构，轻松卡接

- SC适配器面板—满足6芯光纤需求，适配器螺丝固定，免工具卡接

- FC适配器面板—满足6芯光纤需求，适配器螺母固定，免工具卡接

- ST适配器面板—满足6芯光纤需求，适配器螺母固定，免工具卡接

产品优势：

1、免安装/一体化/更便捷

选用插入损耗≤0.2DB的光纤适配器，出厂逐个检测，确保稳定传输

2、重复性好，机械稳定性

采用优质ABS塑料、重复性好，即插即用，可反复插拔！

3、灵活易操作，应用效果展示

按需求选择适配器面板、24芯-96芯轻松升级、无需更换配线架。

- 执行标准：TIA-568-C.3

- 材料：符合RoHS材料指令

| 订货信息： 产品描述：适配器面板-6*SC单工单模 订货型号：BT872004SC 订货单位：个 | 订货信息： 产品描述：适配器面板-6*LC双工万兆 SC型 订货型号：BT875004LC 订货单位：个 |
| --- | --- |

MPO/MTP光纤模块盒

- 高密度光纤模块盒技术特性

- 24芯模块盒包含LC双工适配器12只、MPO适配器2只；

- 12芯模块盒包含LC双工适配器6只、MPO适配器1只；

- 外观流线型设计，美观大方；

- 高密度箱模块盒上盖开启方便，操作简单；

- 高密度箱模块盒内部空间足够，轻松安装预端接跳线；

- 低损MPO头插损≤0.5dB

- 低损LC单头插损≤0.3dB

- 执行标准：TIA-568-C.3

- 材料：符合RoHS材料指令

| 订货信息： 产品描述：12芯MPO模块盒-OM3 订货型号：BT22024MPOM3 订货单位：个 | 订货信息： 产品描述：24芯MPO模块盒-OM3 订货型号：BT22024MPOM3 订货单位：个 |
| --- | --- |